MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 35005-0005/2000 0900 MK

Datum:    1.2. 2001

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |
| --- | --- |
| NASLOV: | ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL NASELJA MARIBOR-LAZNICA - druga obravnava |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Zavod za prostorsko načrtovanje |
| GRADIVO PREDLAGA: | Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan Mestne občine Maribor |
| POROČEVALEC: | Ljubo Mišič, univ.dipl.inž.arh. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja Maribor-Laznica – druga obravnava |

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN

Priloga:

Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja Maribor-Laznica – druga obravnava, z obrazložitvijo in karto.

Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98 in 5/2000) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji...... seji dne ....... sprejel

ODLOK  O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL NASELJA MARIBOR-LAZNICA

– druga obravnava

I. uvodna določila

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za vzhodni del ureditvenega območja naselja Laznica, ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 648/99 v maju 2000.

2. člen

Zazidalni načrt vsebuje:

A.	TEKSTUALNI DEL

1.	Obrazložitev pogojev za posege v prostor

2.	Osnutek odloka o zazidalnem načrtu

3.	Pogoji in soglasja k zazidalnem načrtu

B.	GRAFIČNI DEL

| 1 | Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor | M 1:5000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Uradna katastrska kopija | M 1:500 |
| 3 | Navezava območja na cestno omrežje širšega območja | M 1:25 000 |
| 4 | Prikaz strukture lastniških deležev v območju obdelave | M 1:500 |
| 5 | Zazidalna situacija | M 1:500 |
| 6 | Urbanistični pogoji | M 1:500 |
| 7 | Ureditev zelenih površin | M 1:500 |
| 8 | Karakteristični vzdolžni in prečni prerez | M 1:500 |
| 9 | Prometna ureditev | M 1:500 |
| 10 | Situacija komunalne in energetske infrastrukture | M 1:500 |
| 11 | Načrt gradbenih parcel | M 1:500 |
| 12 | Faznost izvajanja zazidalnega načrta | M 1:500 |
| 13 | Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in objektov | M 1:500 |
| 14 | Tehnični elementi za zakoličenje komunalnih naprav | M 1:500 |

ii. meja in opis območja obdelave

3. člen

Območje zazidalnega načrta obsega površino med regionalno cesto R II – 435 na severu, lokalno dovozno potjo (Deržaničeva pot) na vzhodu, gozdnim robom na jugu in urejeno hudourniško strugo na zahodu. Območje je nepozidano. Ob cesti stoji opuščeni bunker.

Velikost območja je približno 2,26 ha.

Območje zazidalnega načrta obsega naslednje parcele:

k.o. Laznica: 12, 13, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3,

k.o.Limbuš:   965, 65/1

iii. funkcija območja

4. člen

V območju so predvidene dejavnosti:

-	stanovanjska,

-	poslovna,

-	trgovska,

-	servisne dejavnosti.

iv. urbanistični pogoji in pogoji za oblikovanje objektov

5. člen

Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:

-	razporeditev obstoječih in predvidenih objektov in odprtih površin,

-	namembnost objektov in odprtih prostorov,

-	maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov in površine odprtih prostorov,

-	smeri dostopov in dovozov,

-	usmeritve za oblikovanje objektov,

-	ureditev utrjenih in zelenih površin.

6. člen

Rušitve:

Na parc št. 965, k.o.Limbuš stoji opuščeni bunker, ki ga je potrebno porušiti.

Novogradnje:

Predvidena je izgradnja 33 objektov. Od tega je 27 stanovanjskih objektov, 5 poslovnih objektov in 1 poslovno stanovanjski objekt.

7. člen

Namembnost posegov

Zazidalni načrt predvideva poslovno stanovanjski program ob regionalni cesti Maribor Ruše in stanovanja v zaledju. Kot poslovni program se lahko izvedejo poslovne dejavnosti, ki ne motijo stanovanjske namenske rabe pretežnega dela območja (npr. čevljarstvo, urarstvo, frizerstvo, kozmetičarstvo, servis elektronskih naprav). Na skrajnem severozahodnem delu območja, ki se navezuje na zazidana zemljišča v Laznici, je predvidena gradnja trgovine s stanovanjem v nadstropju.

Proti vzhodu so štiri poslovno stanovanjske objekte postavljene v parih ob dovozu na regionalno cesto. Stanovanjski objekti imajo sleme postavljeno v smeri S-J, poslovni pa so postavljeni pravokotno na stanovanjske in se paroma medsebojno stikajo.

Proti jugu so nanizane tri vrste enodružinskih stanovanjskih hiš (14 objektov). V osrednjem vzhodnem delu je še ena poslovno stanovanjska enota. Stanovanjski objekt je postavljen v smeri V-Z, poslovni pa pravokotno nanj.

Na vzhodnem delu območja je osem enodružinskih stanovanjskih hiš. V smeri V-Z jih loči drugi dovoz v območje, z Deržaničeve poti.

8. člen

Funkcionalno oblikovalski pogoji

Največji horizontalni gabariti objektov so določeni v karti št.5 “Zazidalna situacija”, vertikalni gabariti pa so določeni v karti št.8 ˝Karakteristični vzdolžni in prečni prerez˝.

Tipologija objektov

Enodružinske stanovanjske hiše:

-	Objekti so orientirani v smeri S-J.

-	Objekti so pritlični z izkoriščeno mansardo. Možna je izgradnja v celoti vkopane kleti.

-	Največja dopustna gradbena površina znaša 120m2 (10x12m).

-	Garažni prostor je znotraj določene gradbene površine.

-	Dovozi in dostopi so z nove ceste znotraj območja obravnave in z Deržaničeve poti.

Stanovanjski in poslovni objekti:

-	Stanovanjski objekti so z eno izjemo orientirani v smeri S-J (izjema v osrednjem delu zazidalnega načrta V-Z). Poslovni objekti so nanje priključeni pravokotno.

-	Stanovanjski objekti so enonadstropni, poslovni pa pritlični. Možna je izgradnja v celoti vkopane kleti.

-	Največja dopustna gradbena površina znaša za stanovanjske objekte 140m2 (10x14m), za poslovne pa 63m2 (9x7m).

-	Garažni prostor je znotraj določene gradbene površine stanovanjskega objekta. Potrebne parkirne površine za poslovno dejavnost so zagotovljene na lastnem funkcionalnem zemljišču.

-	Dovozi in dostopi so z nove ceste znotraj območja obravnave, poslovni objekti ob regionalni cesti pa imajo peš dostop tudi z nje.

Trgovina:

-	Objekt je orientiran v smeri S-J.

-	V pritličju je trgovina, v nadstropju pa sta ena ali dve stanovanjski enoti. Možna je izgradnja v celoti vkopane kleti.

-	Največja dopustna gradbena površina znaša 225m2 (15x15m).

-	Potrebne parkirne površine za poslovno dejavnost so zagotovljene na lastnem funkcionalnem zemljišču.

-	Dovozi in dostopi so iz nove ceste znotraj območja obravnave, peš dostop pa tudi iz regionalne ceste.

Urbanistični pogoji

Pri vseh objektih je potrebno upoštevati regulacijske elemente, ki so določeni v karti št. 6 “Urbanistični pogoji”.

Pomen regulacijskih elementov:

-	pročelje je glavna oblikovana fasada na objektu

-	največja dopustna gradbena površina je maksimalni horizontalni gabarit objekta

-	gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad

-	gradbena meja je linija, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost

-	vhod, dovoz je označena smer glavnega dostopa do objekta

-	obvezen najmanjši odmik je minimalni odmik, ki ga je nujno potrebno upoštevati

-	omejitve horizontalnega gabarita so meje horizontalnega gabarita po namembnosti ali višini

v. UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN

9. člen

Vsi predvrtovi se enotno uredijo z zasaditvijo in namestitvijo tipske poenotene mikrourbane opreme (tlaki, svetila, zidci, prostori za smetarnike, vhodna vrata in podobno). Zagotoviti je treba razmejitve med parcelami z živo mejo, ki je lahko po potrebi kombinirana z žično ograjo zaradi neprehodnosti.

Zasaditi je potrebno drevorede nizkih dreves, kot je razvidno iz karte št.7 “Ureditev zelenih površin”.

Navedene pogoje je potrebno upoštevati v projektni dokumentaciji ureditve okolja.

VI. UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

10. člen

Za potrebe bodoče pozidave je treba zgraditi nov priključek na obstoječo regionalno cesto R II – 435 v km 4,0+153,50 in rekonstruirati obstoječega v km 4,0 + 035,00.

Interne prometnice je treba zgraditi v bruto gabaritu 6,00 m s protiprašno urejenim voziščem v širini min. 5,0 m.

Priključni cesti na regionalno cesto je treba zgraditi s širino vozišča 5,50 m in obojestranskim ali enostranskim pločnikom v širini po 1.50 m.

Pešci in kolesarji so znotraj območja pozidave vodeni po internih prometnicah v sklopu navedenih profilov oz. ostalega prometa.

Za potrebe parkiranja je treba zgraditi ustrezna parkirna mesta po principu vzdolžnega parkiranja v skupni kapaciteti 20 PM ob predvidenih notranjih prometnicah.

Za potrebe dovoza in dostopa na zemljišča južno od zazidave je treba zagotoviti ustrezen interni dostop.

vii. urejanje komunalne in energetske infrastrukture

11. člen

Splošno

Obstoječo infrastrukturo, ki bo prizadeta ob izgradnji novih objektov, je treba prestaviti oz. prilagoditi zazidavi.

Rezervirati je treba trase za vse zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljalcev, vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.

Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0.5 m, minimalni horizontalni odmik 3.0 m. V kolikor tega odmika ni mogoče doseči, je potrebno vodovod primerno zaščititi (glineni naboj).

12. člen

Vodooskrba

Zgraditi je treba nov cevovod min. dimenzije DN 100 mm z dvojno navezavo na obstoječe omrežje (zankasti potek). Objekti ob obstoječem cevovodu se priključijo nanj s samostojnimi vodovodnimi priključki za posamezne objekte.

Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ št. 30/91). Požarno varnost je treba zagotoviti z razmestitvijo ustreznega števila hidrantov v skladu z navedenim pravilnikom. Hidranti naj bodo podtalni, ločeni od prometnih površin, tako da so dostopni ob vsakem času.

13. člen

Odvajanje onesnaženih voda

Za odvajanje odpadnih voda je treba na obravnavanem območju zgraditi kanalizacijsko omrežje. Med izvedbo tega zazidalnega načrta je treba zgraditi odsek kanalizacijskega zbiralnika med Laznico in zadrževalnim bazenom in razbremenilnikom severno od pokopališča v Limbušu. Istočasno je treba zgraditi tudi razbremenilnik in zadrževalni bazen. Povezovalni zbiralnik in objekti niso sestavni del tega zazidalnega načrta.

Za odvajanje meteornih voda je treba zgraditi meteorno kanalizacijo. Odvajanje meteornih voda iz nepozidanih utrjenih površin in parkirišč naj bo niveletno urejeno s primernimi padci in iztokom v obcestne jarke in v hudourniški potok preko kontrolnih jaškov oz. lovilcev olj. Meteorna kanalizacija znotraj območja ureditve naj se rešuje v sklopu cestne kanalizacije.

Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi.

V kolikor se na obravnavanem območju pojavijo tudi tehnološke vode, jih je pred izpustom v kanalizacijo ali vodotok potrebno očistiti in nevtralizirati do take stopnje, da ustrezajo zahtevam Zakona o vodah in njegovim podzakonskim predpisom. Za nevtralizacijo je potrebno predvideti ustrezno nevtralizacijsko napravo.

Izgradnja stanovanjskih in poslovnih objektov brez ustrezne izgradnje objektov za odvajanje in čiščenje onesnaženih voda ni dopustna.

14. člen

Vodnogospodarske ureditve

Za zavarovanje obravnavanega območja pred precejnimi vodami je treba izvesti drenažni sistem. V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba s sodelovanjem geomehanika določiti točno traso drenažnih vej na način, da čim manj prizadene predlagano zazidavo. Iztok precejnih voda je v hudourniški potok na zahodni strani obravnavanega območja.

15. člen

Elektro omrežje

Za napajanje objektov je treba preurediti obstoječo transformatorsko postajo TP Laznica  na ustrezno večjo moč. Moč TP se bo določila na podlagi odjemnih moči, ki jih bodo potrebovali posamezni investitorji. Zgraditi je treba ustrezno nizkonapetostno omrežje od transformatorske postaje do prostostoječe omarice in od tu kabelske priključke do novih potrošnikov. V vseh novo načrtovanih ulicah je treba rezervirati trase za nizkonapetostno omrežje in omrežje javne razsvetljave.

16. člen

Javna razsvetljava

Zgraditi je treba javno razsvetljavo. Predvideni objekti in dovozne poti naj bodo osvetljene z enotnimi svetilkami. Napajanje bo izvedeno preko nizkonapetostnega kabelskega omrežja iz obstoječe TP Laznica. Omrežje javne razsvetljave naj poteka v isti trasi z nizkonapetostnim omrežjem omrežjem.

17. člen

Telekomunikacijsko in kabelsko-razdelilno omrežje

Za priključitev uporabnikov na telekomunikacijsko omrežje je treba dograditi kabelsko omrežje in kabelske priključke do posameznih objektov. Posamezni uporabniki se bodo lahko vključili v TK omrežje na osnovi prostih kapacitet avtomatske telefonske centrale ATC.

V sklopu načrtovanega telekomunikacijskega omrežja je treba dograditi CATV omrežje. Zagotavljanje CATV signalov preko CATV omrežja bo možno zagotavljati s priključki na kanalizacijsko CATV omrežje. Montaža satelitskih anten (krožnikov) na tem območju ni dopustna.

18. člen

Ogrevanje

Ogrevanje objektov na obravnavanem območju bo izvedeno iz skupne kotlovnice, ki se locira v enem od poslovno stanovanjskih objektov ali trgovini. Energent je ekstra lahko kurilno olje. V primeru, da se bodo objekti neposredno ob Deržaničevi poti gradili pred izgradnjo kotlovnice, je zanje dopustno individualno ogrevanje s tekočim naftnim plinom ali ekstra lahkim kurilnim oljem. Ogrevanje na trdo gorivo ni dopustno.

Rezervoarji za tekoči naftni plin morajo biti locirani na vizualno neizpostavljenih mestih.

Način skladiščenja tekočih naftnih derivatov mora biti v skladu s Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Ur. SRS št. 3/79).

19. člen

Odstranjevanje odpadkov

Komunalne odpadke je potrebno zbrati, deponirati in odvažati v skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Maribor. Posode za odpadke se namestijo na pokritih in vizualno neizpostavljenih mestih. V kolikor se bodo pojavili posebni odpadki, jih je potrebno zbirati posebej  in se s pristojno gospodarsko javno službo dogovoriti o njihovem odvozu.

viii. pogoji za varovanje okolja

20. člen

Zaščita pred onesnaževanjem podtalnice

Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja podtalnice in drugih tekočih in stoječih voda upoštevati sledeče:

-	Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/95),

-	Zakon o vodah (Ur. list SRS, št. 38/81, 4/89 in 15/91),

-	Odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98),

-	Strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Ur. list SRS, št. 18/85),

-	Pravilnik o tehničnih normativih za skladiščenje vnetljivih in nevarnih snovi (Ur. list SFRJ, št. 14/80),

-	Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur. list RS, št. 35/96),

-	Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Ur. SRS št. 3/79).

21. člen

Zaščita pred onesnaženjem zraka

Treba je upoštevati:

-	Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. list RS št. 73/94) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. list RS št. 68/96),

-	Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. list RS št. 73/94),

-	Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zrak (Ur. list RS št. 73/94),

-	Uredbo o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena ((Ur. list RS št. 8/95),

-	Odlok o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (MUV št. 13/98).

22. člen

Varstvo pred požari

Varstvo pred požari je treba zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93).

Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je treba upoštevati:

-	Pravilnik o požarnovarstvenih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega ureditvenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Ur. list SRS št. 42/85)

-	Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ št. 30/91)

-	Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Ur. list RS št. 22/91)

-	Pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskladiščevanju in pretakanju vnetljivih tekočin (Ur. list SFRJ št. 20/71)

-	SIST DIN 14090 – površine za gasilce na zemljišču

O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.

Po Pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 30/91) je treba zagotoviti v vodovodnem omrežju 10 litrov vode v sekundo in zagotoviti zadostne količine vode za gašenje (ocena 25 do 30 l/sek., prednost imajo podzemni hidranti).

Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 80 kN.

23. člen

Varstvo pred hrupom

Glede hrupa je treba upoštevati:

-	Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 45/95).

-	Uredbo spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 66/96)

-	Uredba o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Ur. l. RS št. 45/95).

ix. faznost izvajanja zazidalnega načrta

24. člen

Kot 1. fazo je možno izvesti vzhodni rob zazidalnega načrta in sicer objekte, ki se navezujejo na Deržaničevo pot. Za ostali del zazidalnega načrta je potrebno najprej izgraditi enega od obeh cestnih priključkov v območje in notranjo cesto, sočasno pa se lahko gradijo objekti, ki z izgradnjo ceste pridobivajo dovoz.

X. Tolerance pri izvajanju zazidalnega načrta

25. člen

Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so glede horizontalnih gabaritov možna v smislu zmanjšanja. Lokacijsko se presodijo v izrisu iz zazidalnega načrta.

Pri realizaciji zazidalnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem zazidalnim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

XI. prehodne in končne določbe

26. člen

Posegi v prostor na območju zazidalnega načrta niso dopustni, dokler niso izvedene dovozne ceste in komunalna infrastruktura.

Objekte, zgrajene po tem zazidalnem načrtu, bo možno rekonstruirati v obstoječih gabaritih in v skladu s 4. členom tega odloka.

27. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:

-	Mestni občini Maribor, Zavod za prostorsko načrtovanje

-	krajevni skupnosti Limbuš

28. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

29. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/93, 26/98) na območju tega zazidalnega načrta.

30. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Grajska ul. 7, 2000 Maribor

Tel: 062/22-01-491, Fax: 062/22-01-493

e-mail: marija.kuhar@maribor.si

dat:M/laznica/odlok-laznica_predlog_10_1

Številka: 35005-0005/2000 0900 MK

Datum:   1.2.2000

OBRAZLOŽITEV

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL NASELJA MARIBOR-LAZNICA

druga obravnava

Župan Mestne občine Maribor je s “Sklepom o javni razgrnitvi ...” št. 35201-48/99-17 11 (MUV št. 11/2000, Večer 12.6.2000) javno razgrnil osnutek zazidalnega načrta za del naselja Maribor-Laznica, in sicer od 12. junija do 12. julija 2000. V času javne razgrnitve je bila v krajevni skupnosti Limbuš predvidena tudi javna obravnava osnutka zazidalnega načrta, vendar zaradi neudeležbe krajanov ni bila izvedena. Pripombe na javno razgrnjeni osnutek zazidalnega načrta so podali lastniki zemljišč in krajevna skupnost Limbuš.

Mestni svet mestne občine Maribor je na svoji 21. seji 4. septembra 2000 s pripombami sprejel Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja Maribor – Laznica, prva obravnava. Predlagatelju je naložil, da naj pripombe upošteva pri pripravi gradiva za drugo obravnavo oz. obrazloži razloge, zaradi katerih pripomb ni bilo mogoče upoštevati.

Izdelovalec zazidalnega načrta ZUM d.o.o. in Zavod za prostorsko načrtovanje sta vse pripombe proučila, odgovorila na vprašanja in obrazložila razloge, zaradi katerih pripomb ni bilo mogoče upoštevati pri izdelavi predloga.  Stališča do pripomb so sestavni del gradiva za drugo obravnavo.

V odloku o zazidalnem načrtu za drugo obravnavo ni sprememb ali dopolnitev glede na prvo obravnavo.

Ljubo MIŠIČ, univ.dipl.inž.arh.

DIREKTOR ZAVODA

Na podlagi 39.člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 1/96 in 44/79) in 43.člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98 in 5/2000) je župan Mestne občine Maribor sprejel

STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE IN OBRAVNAV OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA DEL NASELJA MARIBOR - LAZNICA

Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta za del naselja Maribor – Laznica so v času javne razgrnitve podali krajani in MČ Limbuš ter naročniki ZN, pri prvi obravnavi pa Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja Mestnega sveta.

Pripomba št. 1: (naročniki ZN)

Na podlagi pripomb in sugestij potencialnih kupcev stanovanjskih hiš oziroma zemljišč v navedenem območju naročniki ZN predlagajo, da se upošteva variantna rešitev, kot dokončna za individualno ogrevanje s tekočim naftnim plinom ali ekstra lahkim kurilnim oljem. Smatrajo, da je to edina realna in prava rešitev, ki ne ogroža nadaljnjih aktivnosti izgradnje minimalne komunalne opreme, ki omogoča izgradnjo posameznega objekta skladni z interesi kupcev.

Stališče

Zahteva po izgradnji skupne kotlovnice je ekološko upravičena. V kolikor pride do gradnje objektov ob Deržaničevi poti pred izgradnjo objekta, v katerem bo kotlovnica - in s tem kotlovnice - je dopuščena možnost individualne oskrbe z energijo za ogrevanje, če pa bo kotlovnica zgrajena pred izgradnjo ostalih objektov, je priključitev nanjo obvezna.

Razmejitev mesta Maribor na območja, ki izpolnjujejo kriterije za oskrbo s posameznim energetskim virom, je bila v okviru študije Prostorsko ureditveni pogoji za mesto Maribor – plinovodno in toplovodno omrežje v letu 1998 delno korigirana in sprejeta v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV št. 26/98). Za naselja izven obravnavanega območja PUP (Limbuš, Laznica, Bresternica, Malečnik, Trčova,) je v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 2/2001) v 2. členu planirana priprava programa energetske oskrbe naselij v Mestni občini Maribor in opredelitev enotne energetske politike za oskrbo z energijo za ogrevanje. Za naselje Laznica še ni izdelan lokalni energetski koncept ali program energetske oskrbe naselij. Za obravnavano območje torej velja dolgoročni načrt vzpodbujanja ogrevanja iz skupnega vira, v kolikor bo gradnja sočasna in bo objekt s kotlovnico zgrajen vzporedno ali pred ostalimi.

Pripomba št. 2: (naročniki ZN)

Faznost izgradnje je z ozirom na razpršeni interes po posameznih parcelah nesmiselna.

Stališče

Faznost je v odloku opredeljena glede na obstoječe pogoje na terenu (predvsem dovoz – dostop). V odloku je zapisano tako, da realizacija 1. faze ni pogoj za realizacijo 2. in ostalih faz. Pogoj za realizacijo 2. faze je izgradnja priključka v območje in gradnja notranje ceste.

Pripomba št. 3: (g. Čakš)

Od kod bo speljana električna napeljava (Transformator v Laznici je bil sofinanciran od občanov N.Laznice):

Stališče

Za ustrezno električno napajanje predlagane zazidave bo potrebno preurediti obstoječo TP Laznica. Obseg preureditve, potek elektro vodov in lokacija prostostoječe omarice je razvidna iz idejnega projekta za napajanje obravnavanega območja, ki ga je izdelal Elektro Maribor in je bil osnova za izdelavo predloga in pridobitev potrebnega soglasja k zazidalnemu načrtu. Zazidalni načrt ne rešuje vprašanj glede financiranja električne preureditve, to je predmet pogovora med investitorjem, krajevno skupnostjo in upravljalcem – Elektro Maribor.

Pripomba št. 4: (g. Čakš)

Potrebna je ureditev prometa in signalizacije, glede na tri odcepe, ki si sledijo v kratkih razdaljah.

Stališče

Predmetna regionalna cesta (RII – 435) na odseku Maribor – Ruše je obremenjena z 10.000 enotami PLDP (povprečni letni dnevni promet). To pomeni, da za te obremenitve zadošča dvo-smerna in dvo-pasovna cesta z elementi, ki so tudi v naravi izvedeni (vozišče v širini 2 x 3,55 = 7,10 m in eno-stranskim pločnikom (na južni strani) v širini 1,60 m.

Obstoječa priključka na skrajnem vzhodnem robu bodoče pozidave in na zahodnem robu (znotraj že obstoječe pozidave) sta v medsebojni razdalji 260,00 m (medosna razdalja) kot prometno “polni T” križišči brez omejitev možnosti zavijanja iz katere koli smeri.

Predvsem zaradi interesov investitorjev bodoče pozidave smo predvideli (približno na polovici predhodno navedene razdalje) še en priključek na cesto Maribor – Ruše v enakih prometno – tehničnih parametrih kot sta že obstoječa priključka. Pri tem je upoštevano dejstvo, da gre - vključno z že obstoječo pozidavo zahodno od obravnavane - za območje naselja in s tem povezane omejitve, po našem mnenju gostota priključkov ni prevelika. Dva priključka za območje bodoče pozidave bosta lahko pripomogla k večji razbremenitvi uvažanja iz regionalne ceste predvsem iz smeri Maribora.

Prometni režim in s tem povezane omejitve ter signalizacija bodo opredeljene v projektni dokumentaciji.

Pripomba št. 5: (g. Čakš)

Kleti – močna talna voda.

Stališče

Za območje obdelave je bilo izdelano Geotehnično poročilo o pogojih izgradnje, ki ga je izdelal G.O.P. d.o.o., Maribor v novembru 1999, arh. št. GP_308_99. V poročilu je izpostavljena potreba po zavarovanju območja s sistemom drenaž zaradi precejanja vode z višjih delov pobočja proti nižjim legam ob cesti Maribor – Ruše. Poročilo tudi podaja idejni predlog dreniranja, s katerim je mogoče zadrževati nivo precejnih vod na želenih globinah, kar je nujno v primeru podkletitve objektov. Z vgrajenimi drenažnimi vejami se bodo precejne vode kontrolirano zbirale in odvajale iz območja pozidave in bodo tako preprečeni pojavi visokih nivojev precejne vode v mokrih obdobjih.

Pripomba št. 6: (KS Limbuš)

KATV sistem se lahko naveže na KATV sistem Selnica ob Dravi ali na sistem Društva uporabnikov KATV sistema Radvanje – Pekre -  Limbuš, s tem da se da prednost sistemu Društva uporabnikov KATV sistema Radvanje – Pekre - Limbuš.

Stališče

Upravljavec Kabelsko razdelilnega sistema na območju obdelave je KRS Selnica – Ruše. V kolikor je želja po drugem distributerju, je to stvar dogovora med investitorji, krajevno skupnostjo in obema distributerjema: KRS Selnica – Ruše in Društvom uporabnikov KATV sistema Radvanje – Pekre - Limbuš.

Pripomba št. 7: (KS Limbuš)

Zahtevamo izgradnjo kanalizacije, ki bo povezana na kolektor s tem, da se upošteva presek kanala za celotno naselje Laznica.

Stališče

Pripomba je bila podana že tudi kot predhodno mnenje k izdelavi osnutka ZN in je bila v njem upoštevana.

Pripomba št. 8: (KS Limbuš)

Na obstoječi kanalizacijski ponikovalni vodnjak ni možno priključiti Novega naselja Laznica.

Stališče

Pripomba je v osnutku ZN upoštevana, podana je bila že tudi kot predhodno mnenje k izdelavi osnutka ZN.

Pripomba št. 9:

Postavlja se upravičenost dveh izhodov na prednostno cesto Maribor – Ruše zaradi gostote prometa; pričakovati je težavno zavijanje v levo na prednostno cesto Maribor – Ruše.

Stališče

Večji del odgovora je obrazložen v stališču do pripombe št. 4.

K temu je dodati oz. poudariti to, da je možna ureditev tudi samo preko enega priključka, vendar le-ta (mišljen je samo skrajni vzhodni obstoječ priključek) ne omogoča želenega faznega pristopa k realizaciji celotne pozidave (gradnja za trg oz. čista individualna gradnja).

Prometno gledano pa so vsi trije priključki podrejeni glede na regionalno cesto, imajo ustrezno preglednost in kot takšni pogojujejo “čakanje” pred izvozom oz. priključevanjem na regionalno cesto tako dolgo, da prometne razmere to omogočijo.

Pripomba št. 10:

Pri glavnem vhodu v Novo naselje Laznica je potrebno pri cesti v smeri Maribor – Ruše zgraditi nov dodatni pas za zavijanje v levo.

Stališče

Predpostavljamo, da je za “glavni vhod” v novo naselje Laznica mišljen obstoječi (vzhodni) priključek, kajti možnosti za to so tudi na novo predvidenem “srednjem” priključku.

Problematika ločenih levo-zavijalnih pasov se ob postavljenem režimu priključevanja razširja na bistveno večjo dolžino kot pa samo za območje enega priključka oz. križišča.

Glede na zgrajenost vozišča in južnega pločnika z javno razsvetljavo in rešitvijo odvodnjavanja bi bilo nesmiselno le-to rušiti, kar pomeni, da so razširitve možne oz. smiselne le na severno stran obstoječe ceste. To pomeni, da bi bilo potrebno pridobiti še vsa zemljišča na severni strani ceste, ki bi bila potrebna za takšno obliko ureditve.

Ob dejstvu, da bi bilo verjetno potrebno ločen levo-zavijalni pas zgraditi na bistveno daljšem odseku (cca 300 – 350 m), se postavlja vprašanje smiselnosti izgradnje glede na obstoječe in predvidene prometne obremenitve. Takšno obliko rešitve (rekonstrukcije) regionalne ceste bi bilo potrebno predhodno detajlno proučiti ter opredeliti parametre končne in fazne ureditve.

Skladno s prometnimi obremenitvami na regionalni cesti R II – 435, Maribor – Ruše (10.000 PLDP) in dejstvom, da je bodoča pozidava praktično v celoti zasnovana kot individualna stanovanjska cona, zaradi le-te ni pričakovati takšnih sprememb prometnih obremenitev, ki bi zahtevale uvedbo ločenega levo – zavijalnega pasu.

Pripomba št. 11:

Novo cestišče v naselju naj bo nivojsko prilagojeno glavni cesti Maribor – Ruše.

Stališče

Nesporno je, da bodo nove ureditve znotraj bodočega naselja prostorsko prilagojene obstoječim pogojem v prostoru, kar pomeni, da bodo priključene na regionalno cesto z elementi, ki zagotavljajo potrebne pogoje priključevanja.

Zaradi prostorske usklajenosti internih cest oziroma priključkov z glavno regionalno cesto R II - 435, je potrebno poudariti, da vzdolžni sklon na priključku ne sme presegati 3%, zavijalni radiji priključka pa ne smejo biti manjši od 8.00m. Širina vozišča lokalne (interne) ceste mora biti vsaj 6,00 m, pri čemer je dopusten eno ali dvostranski prečni naklon. Pločniki morajo biti široki najmanj 1,60 m (2,00m) in predhodno nagnjeni proti vozišču.

Pripomba št. 12: (vpis v knjigo pripomb v KS Limbuš)

Za požarno vodo se naj predvidijo nadzemni hidranti v skladu z veljavnim Pravilnikom o hidrantnem omrežju za gašenje požarov.

Stališče

Ukrepi za varstvo pred požari so določeni v 22. členu, kjer je naveden tudi Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. . V 19. členu omenjenega Pravilnika je dopuščena možnost izbire mad nadtalnimi in podtalnimi hidranti. Ti (podtalni hidranti) se postavijo v primeru, da se pričakuje da bi nadtalni hidranti ovirali promet. Prav iz tega razloga so predlagani podtalni hidranti.

Pripomba št. 13: Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, 17. seja, 22. 6. 2000.

Odbor predlaga predlagatelju, da prouči smiselnost in racionalnost ogrevanja iz skupne kotlovnice. Odbor ugotavlja, da je gostota gradnje na obravnavanem območju precej visoka, zato predlaga predlagatelju, da prouči potrebnost tako visoke gostote gradnje.

Stališče

Odgovor glede skupne kotlovnice je v stališču k 1. pripombi.

Gostota gradnje na obravnavanem območju je bila določena na podlagi več kriterijev in sicer strokovnih usmeritev, obstoječega rastra pozidave v naselju Laznica in ekonomskih kriterijev. V strokovni literaturi navedene orientacijske bruto gostote za podeželje znašajo 40 – 50 preb/ha v individualnih stanovanjskih hišah, za manjša mesta pa 50 – 60 preb/ha v individualnih stanovanjskih  hišah. Če predpostavimo podatek, da v gospodinjstvu živijo 4 osebe (Maribor 3,1), dobimo na obravnavanem območju gostoto 45 preb/ha.

Drugi urbanistični pokazatelji kot so faktor izrabe površin (FIZ) in faktor pozidanosti tudi kažejo primerno strukturo pozidave. Individualna stanovanjska gradnja na območju ima FIZ 0,24, faktor pozidanosti pa 0,14. Njena etažnost je P+M. V članku Oblikovalska merila pri urejanju mest in drugih naselij (Kaliopa Dimitrovska Andrews, Urbani izziv št. 26, 27/94) je predstavljena tabela “Členitev površin stanovanjskih območij na zaključene enote glede na višino zazidave”. V njej so predstavljeni tipi zazidave z urbanističnimi pokazatelji. Iz tabele so izbrani primeri, ki so po tipologiji podobni obravnavanemu območju:

Murgle                           etažnost P         FIZ 0,23	                        faktor pozidanosti 0,23

Komenda                       etažnost P+1     FIZ 0,20	                        faktor pozidanosti 0,10

Štepanjsko naselje         etažnost P+1     FIZ 0,25	                        faktor pozidanosti 0,13

Cerklje			etažnost P+1	FIZ 0,23		faktor pozidanosti 0,12

Tudi avstrijska zakonodaja predvideva okvirni FIZ za prostostoječe stanovanjske hiše 0,25. Faktor ozidanosti in FIZ dviguje poslovno stanovanjski del ob regionalni cesti, ki služi tudi kot zaščita pred negativnimi vplivi s ceste na individualno stanovanjsko gradnjo. Tukaj je predvidena tudi višja etažnost objektov. Za tovrstno gradnjo je logična večja izraba površin. Skupni faktor pozidanosti tako znaša 0,17, FIZ pa 0,33.

Manjša gostota ali izraba površin bi dodatno podražila komunalno opremljanje in urejanje območja.

Številka: 35005-0005/2000 0900 MK

Maribor, 1.2.2001

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

ŽUPAN