# Tehnična specifikacija zajema zelenih površin – PRILOGA 6

## Namen zajema zelenih površin

Osnovni namen projekta je zajem podatkov o objektih zelenih površin, ki jih potrebuje predvsem Komunalna direkcija pri svojem uspešnem upravljanju z zelenimi površinami v Mestni občini Maribor. Pri zajemu je potrebno upoštevati izkušnje iz zajemov zelenih površin v letih 2005, 2006 in 2007. Grafična osnova za popis zelenih površin so objekti, ki so geodetsko posneti in jih Služba za GIS in obdelavo podatkov vodi v Lokalni topografski bazi. S tem grafični podatki pridobijo dodano vrednost, saj bodo uporabljeni tudi za gospodarjenje z zelenimi površinami.

Namen zajema zelenih površin je, da se na celotnem območju Mestne občine Maribor, kjer obstajajo podatki Lokalne topografske baze popišejo/zajamejo še vsi potrebni podatki za zelene površine na objekt natančno in da se na območjih, kjer ni potrebe po zelo natančnih podatkih zajamejo podatki o zelenih površinah na območje natančno (sumarni podatki).

Z zajemom zelenih površin bo nastal kataster zelenih površin za Mestno občino Maribor, ki je bil predviden že za leto 2002 v odloku o zelenih površinah v Mestni občini Maribor.

## Objektni cilji

Glavni cilji zajema zelenih površin so predvsem naslednji:

- Ureditev območij zelenih površin – usklajevanje obstoječih grafičnih podatkov o območjih zelenih površin s SGISOP in KD in lokacijska določitev območij zajema

- Priprava podatkov za terenski zajem

- Zajem podatkov o zelenih površinah na območju, kjer so podatki lokalne topografske baze

- Pregled območij zelenih površin zunaj območij LTB

- Ureditev podatkov terenskega zajema

  - ureditev grafičnih podatkov – dodatni zajem, kjer LTB ni ažuren

- Priprava podatkov zelenih površin iz LTB na območjih, kjer še ni bilo popisa (samo objekti, brez atributov zelenih površin)

- Integracija podatkov v  v informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje javnih zelenih površin

## Vsebina zajema zelenih površin

Zajemajo se podatki o objektih zelenih površin znotraj območij, ki so na spodnji sliki. V minulih letih so bili zajeti podatki zelenih površin na naslednjih območjih: Mestni park, Lent, Slomškov Trg in Magdalenski park. Na ostalih območjih je potreben zajem zelenih površin.

Slika 1: Območja zelenih površin v MOM

Podrobno območje zajema Zelenih površin se določi naknadno v pogodbi.

Zajema se podatke naslednjih objektov:

rastlinski material

  - grmovnice

  - vrtnice

  - trajnice

  - trata

  - sezonsko cvetje

  - obvodne in močvirske rastline

  - obešanke

ovijalka

drevesa

urbana oprema

klop

miza

stojalo za kolo

kontejner za pasje iztrebke

ograje

luči

koš za smeti

tabla

javne sanitarije

otroška igrala

konfini

korito

arhitekturni elementi

pot

korito struge

drenažnik

robnik

fontane in vodometi

most, pomol

vodna površina

## Posebni pogoji pri zajemu zelenih površin

Izvajalec pri zajemu zelenih površin zagotovi sodelovanje strokovnjaka na področju zelenih površin.

## Grafični podatki

Grafični podatki zelenih površin (lokacije točkovnih, linijskih in poligonskih objektov) se prevzamejo iz lokalne topografske baze. Lokacijski podatki se ne spreminjajo razen v primeru, da se na terenu ugotovi večje odstopanje (več kot 1m). V kolikor se na terenu ugotovi, da kak  objekt manjka v grafiki, se le ta zajame na terenu z natančnostjo do 0,5m. Tem objektom se dodeli atributni podatek, ki določa, da so bili objekti zajeti v fazi terenskega zajema zelenih površin (drugačna lokacijska natančnost kot podatki lokalne topografske baze).

## Atributni podatki

Za vse objekte zelenih površin je potrebno zajeti/popisati atributne podatke, ki so podani v prilogi Priloga_zajem_ZP.doc

Iz popisnega obrazca je razvidno, da je potrebno za vsak objekt:

zajeti točno določene atributne podatke (npr. tip, vrsta, stanje,...), pri čemer imajo atributi različne zaloge vrednosti glede na tip objekta

fotografija objekta

## Rezultati projekta

Pričakovani rezultati zajema zelenih površin so naslednji:

- Urejen in dopolnjen sloj območij zelenih površin

  - sumarni atributni podatki zelenih površin

- Podatki o objektih zelenih površin v podatkovnem jedru Urban in integrirani v informacijski sistem za vodenje zelenih površin

  - grafika – če obstaja se prevzame iz Lokalne topografske baze, če ne obstaja se zajame

  - atributni podatki zelenih površin

  - fotografije

- Poročilo zajema zelenih površin

| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | klop | miza | stojalo za kolo | kontejner za pasje iztrebke | ograje | luči |
| VRSTA | les kovina beton premična nepremična | a) magdalenska | a) kovinsko-enostransko b) kovinsko-dvostransko c) kovinsko-naslonjalo d) kovinsko-ključavnica e) betonska kolesnica f) ostala | a) robidog b) dvodelni | a) lesena s prečko b) lesena – debele oblice c) parkovna starinska d) kovana ograja e) žična mreža f) ostale | a) dodatna razsvetljava rastlin |
| STANJE OCENA | v redu odtujena/manjka ukrep nujen | a) v redu b) odtujena/manjka c) ukrep nujen | v redu potrebno barvanje potrebno popravilo potrebna zamenjava | dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen |
| STANJE-PODROBNO |  |  |  |  |  | razbita poškodovana umazana |
| UKREP | a) popravilo b) zamenjava c) vzdrževanje | a) namestitev nove b) zamenjava c) obnova/popravilo |  | a) vkop b) popravilo c) zamenjava | a) popravilo b) zamenjava c) vzdrževanje d) oplesk | namestitev balona popravilo kandelabra vkop kandelabra |
| ŠT. KOLESARSKIH MEST |  |  |  |  |  |  |

| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | grmovnice | vrtnice | trajnice | trata | sezonsko cvetje | obvodne in močvirske rastline | obešanke | ovijalke |
| VRSTA | a) prostorastoči grm b) pokrovnica c) živa meja | a) posamezna b) pokrovnica | a) samorastoča b) nasad | a) posebna za brežine b) travniška c) parkovna | a) greda b) motiv | ob ribniku ob potoku močvirje | na verigi na nosilcu | na drevesu na lesenem nosilcu na kovinskem nosilcu |
| RASTLINSKA VRSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAVNIŠKA MEŠANICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠTEVILO RASTLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZDRŽEVANI ROB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HABITUS | a) pokončen b) okrogel c) povešav d) skrivenčen e) poležan |  |  |  |  |  |  |  |
| STANJE - OCENA | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) slabo | a) dobro b) slabo | a) dobro b) slabo | a) dobro b) slabo | a) dobro b) ukrep nujen |
| STANJE -PODROBNO |  |  |  | gradbeni posegi poškodbe zaradi vozil poškodbe zaradi prekopavanja neurejena peš pot krtine |  |  |  |  |
| UKREPI | a) obrezovanje b) obnova c) dosaditev | a) obnova b) dosaditev | a) obnova b) dosaditev |  |  |  |  | odstranitev obnova/popravilo nosilca prost nosilec - sadnja |
| KOŠNJA |  |  |  | intenzivna zmerna sanitarna |  |  |  |  |
| TEŽAVNOST |  |  |  | I II III |  |  |  |  |

| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | pot | koritnica | korito struge | drenažnik | robnik | fontane in vodometi | most, pomol | vodna površina |
| VRSTA | sprehajalna pot ploščad klančina za invalide kolesarska steza stopnice | a) 48 cm | velike granitne kocke betonski U profil |  | ob kolesarski stezi ob sprehajalni poti ob ploščadi ob klančini za invalide ob stopnicah | a) vodomet b) fontana c) fontana v bazenu d) pitnik | a) most b) pomol | a) ribnik b) mozaik c) bazen |
| ROB |  |  |  |  |  |  |  | ozelenjen tlakovan naraven utrjen |
| MATERIAL | asfalt beton neutrjena pesek les–oblice mix les-pragovi prodniki–mačje glave granitne kocke–male granitne kocke–velike tlakovci/ploščice mešano obložene-teraco obložene-kamen obložene-beton masivne-kamen masivne-teraco nasutje za leseno pregrado granitni robnik |  |  |  | a) betonski b) lesen c) granitni | a) brez b) beton c) kamen | a) lesen b) betonski |  |
| STANJE - OCENA | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) poškodovan | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen | a) dobro b) ukrep nujen |
| UKREPI | celovita sanacija sanacija posameznih delov |  |  |  |  | a) obnova b) zamenjava c) vzdrževanje | a) barvanje b) zamenjava lesenih lamel c) obnova pohodne površine d) obnova temeljev | a) izrezovanje rastlin b) obnova roba c) obnova bazena d) čiščenje vode |
| ID POTI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | koš za smeti | tabla | javne sanitarije | otroška igrala |
| VRSTA | kovinski leseni ostali | označevalna opozorilna prepovedovalna usmerjevalna | zidani objekt montažna kabina Dixi | gugalnica gugalo-hlod tobogan igralna uta vrtiljak vrtiljak za incvalide hišica stolp konjiček kombinirano peskovnik z mivko peskovnik s peskom drugo |
| MATERIAL |  |  |  | les kovina plastika in kovina les in guma les in plastika |
| OBJEKT |  | drevo rastlinski material spomenik skulptura trim steza srčna pot ostalo |  |  |
| POSTAVITEV | prosto stoječ samostoječ – sam samostoječ – v paru pritrjen na zid pritrjen na drog | samostoječa ležeče pritrjena na objekt |  |  |
| STANJE - OCENA | v redu odtujen/manjka ukrep nujen | dobro ukrep nujen | dobro slabo ukrep nujen | dobro slabo |
| STANJE-PODROBNO |  |  | voda ne teče razsvetljava ne dela zamašeni odtoki gretje ne dela |  |
| UKREPI | popravilo zamenjava vzdrževanje |  |  | popravilo zamenjava vzdrževanje |
| OPREMA ZA INVALIDE |  |  | a) da b) ne |  |

| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | konfini | korito |
| VRSTA | samostoječi povezani v ograjo premakljivi ovire | betonsko korito leseno korito kovinsko korito ostala |
| ŠTEVILO |  |  |
| ŠIRINA |  |  |
| DOLŽINA |  |  |
| PREMER |  |  |
| PLOŠČINA |  |  |
| VSEBINA |  | trajnica grmovnice iglaste grmovnice listnate grmovnice mešane prazno ali plevel sezonsko cvetje |
| MATERIAL | les – tanke oblice les – debele oblice les – poloblice les – količek les – stebriček les – ostali litoželezni – standardni lok – dolgi lok – kratki lok – ostali kovina – grajski kovina – ostali beton – standardni beton – stamdardni teraco beton – stožec beton – 4 str. piramida beton – ostali ovira – 4 str. piramida ovira – 8 str. piamida ovira gobica ovira gobica teraco ovira kocka w) ovire - ostale |  |
| MATERIAL POVEZAVE | veriga žica oblice poloblice količki privarjen kovinski profil |  |
| STANJE-ŠT. MANJKAJOČIH |  |  |
| STANJE ŠT. ZLOMLJENIH |  |  |
| STANJE POVEZAVE | dobra raztrgana |  |
| STANJE - OCENA |  | a) dobro b) ukrep nujen |
| UKREPI |  | zamenjava popravilo namestitev podstavka pranje omet oplesk |
| OCENA – ZASADITEV |  | a) dobro b) ukrep nujen |
| UKREPI – ZASADITEV |  | nega dosaditev brez posebnosti |

| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | listnato drevo iglasto drevo |
| VRSTA | posamezno drevo drevored nasad odstranjeno drevo manjkajoče drevo |
| RASTLINSKA VRSTA |  |
| OCENA VIŠINE V METRIH (1-50) |  |
| OBSEG V CM |  |
| BELA OMELA | ne da |
| USMERITVE | nujna strokovna varnostna kontrola drevesa nujna strokovna zdravstvena kontrola drevesa priporočljiva nega drevesa priporočlivo pogostejše preverjanje stanja drevesa tudi izven redne kontrole vzdrževanje ali postavitev drevesu pripadajočih objektov brez posebnosti |
| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | listnato drevo iglasto drevo |
| VRSTA | posamezno drevo drevored nasad odstranjeno drevo manjkajoče drevo |
| RASTLINSKA VRSTA |  |
| VIŠINA V METRIH (1-50) |  |
| OBSEG V CM |  |
| BELA OMELA | ne da |
| USMERITVE | a) nujna strokovna varnostna kontrola drevesa b) nujna strokovna zdravstvena kontrola drevesa priporočljiva nega drevesa priporočlivo pogostejše preverjanje stanja drevesa tudi izven redne kontrole vzdrževanje ali postavitev drevesu pripadajočih objektov brez posebnosti |

| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | listnato drevo iglasto drevo |
| VRSTA | posamezno drevo drevored nasad odstranjeno drevo manjkajoče drevo |
| RASTLINSKA VRSTA |  |
| OCENA VIŠINE V METRIH (1-50) |  |
| OBSEG V CM |  |
| BELA OMELA | ne da |
| USMERITVE | nujna strokovna varnostna kontrola drevesa nujna strokovna zdravstvena kontrola drevesa priporočljiva nega drevesa priporočlivo pogostejše preverjanje stanja drevesa tudi izven redne kontrole vzdrževanje ali postavitev drevesu pripadajočih objektov brez posebnosti |
| Id objekta | datum zajema: | popisovalec: | št. fotografije: |
| GRAFIKA | a) ustreza b) potrebna majhnih sprememb c) potrebna večjih sprememb d) ne ustreza |
| OPOMBE |  |
| TIP | listnato drevo iglasto drevo |
| VRSTA | posamezno drevo drevored nasad odstranjeno drevo manjkajoče drevo |
| RASTLINSKA VRSTA |  |
| VIŠINA V METRIH (1-50) |  |
| OBSEG V CM |  |
| BELA OMELA | ne da |
| USMERITVE | a) nujna strokovna varnostna kontrola drevesa b) nujna strokovna zdravstvena kontrola drevesa priporočljiva nega drevesa priporočlivo pogostejše preverjanje stanja drevesa tudi izven redne kontrole vzdrževanje ali postavitev drevesu pripadajočih objektov brez posebnosti |